PRILOGA: Usmeritve za zapis podatkov o vrstah rabe, katastrskih kulturah in razredih za prehodno obdobje od 1.7.2012 do 29.6.2013

A. Evidentiranje ZPS

Od 1.7.2012 dalje v primerih, ko na terenu ni več stavb, ki so v zemljiškem katastru evidentirane pod naslednjimi vrstami rabe:

  - 201 stanovanjska stavba,

  - 202 poslovna stavba,

  - 203 gospodarsko poslopje,

  - 204 garaža,

  - 205 funkcionalni objekt,

  - 206 spomenik,

  - 207 porušen objekt,

  - 217 stavbišče,

  - 218 stavba in

  - 219 stanovanjska stavba – stavbišče,

geodetsko podjetje v okviru postopka za določitev zemljišča pod stavbo, izvede tudi uskladitev podatkov v zemljiškem katastru za zgoraj naštete vrste rabe.

Uskladitev podatkov pomeni uvrstitev zemljišča pod zgoraj navedenimi vrstami rabe (v primeru, ko stavba ne obstaja več in jo ne prekriva ZPS) v:

- dvorišče: če zemljišče pod navedenimi vrstami rabe predstavlja celo parcelo

PRIMER 1

| Staro stanje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcela | vrsta rabe/ZPS | boniteta | površina | dejanska raba |
| 101 | stavbišče | 0 | 854 | 3000 |

| Novo stanje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcela | vrsta rabe/ZPS | boniteta | površina | dejanska raba |
| 101 | ZPS | 0 | 250 | 3000 |
| 101 | ZPS | 0 | 200 | 3000 |
| 101 | dv | 0 | 404 | 3000 |

PRIMER 2

| staro stanje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcela | vrsta rabe/ZPS | boniteta | površina | dejanska raba |
| 105/1 | st.st. | 0 | 230 | 3000 |
| 105/1 | st. st. | 0 | 415 | 3000 |
| novo stanje |  |  |  |  |
| parcela | vrsta rabe/ZPS | boniteta | površina | dejanska raba |
| 105/1 | ZPS | 0 | 155 | 3000 |
| 105/1 | dv | 0 | 490 | 3000 |

- v sosednjo vrsto rabe na parceli: če zemljišče pod navedenimi vrstami rabe predstavlja le del parcele.

Pri tem upoštevamo minimalne kriterije glede površin za posamezno vrsto rabe (8. člen Pravilnika za katastrsko klasifikacijo zemljišč) – GLEJ ZADNJO STRAN!

PRIMER 3

| staro stanje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parc.št | vrsta rabe/ZPS | boniteta | površina | dejanska raba |
| 222/1 | st.st. | 0 | 230 | 3000 |
| 222/1 | tr2 | 65 | 415 | 1000 |
| novo stanje |  |  |  |  |
| parc.št | vrsta rabe/ZPS | boniteta | površina | dejanska raba |
| 222/1 | ZPS | 0 | 245 | 3000 |
| 222/1 | tr2 | 65 | 250 | 1000 |
| 222/1 | tr2 | 0 | 150 | 3000 |

Pri uskladitvi podatkov ohranjamo podatek o boniteti na zemljišču, ki ni ZPS.

V kolikor je potrebno spremeniti boniteto, je potrebno vložiti dodatno zahtevo za spremembo bonitete. V tem primeru je potrebno upoštevati dejansko rabo. In če le ta ni evidentirana pravilno, se pred vložitvijo zahteve za spremembo bonitete, izvede postopek spremembe dejanske rabe na MKO (geodetsko podjetje izdela datoteko spremembe dejanske rabe za MKO, na podlagi katerega MKO spremeni stanje dejanske rabe iz 1000 v  3000).

V nadaljevanju gradiva je na PRIMERU 4 prikazana najprej PRIPOROČENA rešitev in nato še ostale MOŽNE rešitve, pri vseh nadaljnjih primerih pa le priporočena rešitev.

PRIMER 4

STANJE PRED EVIDENTIRANJEM ZPS:

(stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje  v naravi NE OBSTAJATA več)

|  | Pred spremembo |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | st.st. | 80 | 0 |
|  | g.posl. | 100 | 0 |
|  | dv | 200 | 0 |
|  | tr4 | 220 | 40 |
|  | sd3 | 300 | 40 |
| Vsota: |  | 900 |  |

STANJE PO EVIDENTIRANJU ZPS:

Rešitev št.1 – Priporočena rešitev

|  | Po evidentiranju ZPS |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | dv | 240 | 0 |
|  | tr4 | 220 | 40 |
|  | sd3 | 280 | 40 |
|  | ZPS | 160 | 0 |
| Vsota: |  | 900 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra v skladu z definicijo zemljiškokatastrskega prikaza evidentiramo ZPS in mejo parcele.

V atributnem delu:

- je prikazana površina ZPS

- ne evidentirajo se več površine ostankov stavb z vrstami rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje,

- prikažejo se ostale vrste rabe s površinami, ki so:

  - zmanjšane za površino ZPS,

  - povečane za tisti del površine vrst rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje, ki se ne evidentira kot ZPS

Rešitev št.2

Rešitev je možna, a jo uporabimo samo izjemoma.

|  | Po evidentiranju ZPS |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | dv | 240 | 0 |
|  | tr4 | 220 | 40 |
|  | sd3 | 280 | 40 |
|  | ZPS | 160 | 0 |
| Vsota: |  | 900 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra vrišemo ZPS, zaris ostalih vrst rabe (dvorišče, sadovnjak) prilagodimo usklajenim podatkom v atributnem delu zemljiškega katastra.

Ne prikazujemo več parcelnih delov, ki predstavljajo ostanke stavb z vrstami rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje.

V atributnem delu:

- je prikazana površina ZPS

- ne evidentirajo se več površine ostankov stavb z vrstami rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje,

- prikažejo se ostale vrste rabe s površinami, ki so:

  - zmanjšane za površino ZPS,

  - povečane za tisti del površino vrst rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje, ki se ne evidentira kot ZPS

Rešitev št.3

Rešitev je možna, a jo uporabimo samo izjemoma (v primerih ko stranka vztraja, da se iz zemljiškega katastra ne brišejo podatki o lokaciji neobstoječih stavb)

|  | Po evidentiranju ZPS |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | st.st. | 40 | 0 |
|  | g.posl. | 80 | 0 |
|  | dv | 120 | 0 |
|  | tr4 | 220 | 40 |
|  | sd3 | 280 | 40 |
|  | ZPS | 160 | 0 |
| Vsota: |  | 900 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra vrišemo ZPS, zaris ostalih vrst rabe ne spreminjamo.

V atributnem delu prikažemo vse vrste rabe, ki so prikazane v grafičnem delu. Zmanjšajo se jim samo površine za tisto vrednost, ki zdaj pripada ZPS.

PRIMER 5

STANJE PRED EVIDENTIRANJEM ZPS:

(stanovanjska stavba in večje gospodarsko poslopje ne obstaja več; manjše gospodarsko poslopje še vedno obstaja, zanj NI ZAHTEVE za določitev  ZPS)

|  | Pred spremembo |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | st.st. | 80 | 0 |
|  | g.posl. | 100 | 0 |
|  | tr4 | 670 | 40 |
|  | g.posl. | 50 | 0 |
| Vsota: |  | 900 |  |

STANJE PO EVIDENTIRANJU ZPS:

Priporočena rešitev

|  | Po evidentiranju ZPS |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | tr4 | 570 | 40 |
|  | tr4 | 120 | 0 |
|  | g.posl. | 50 | 0 |
|  | ZPS | 160 | 0 |
| Vsota: |  | 900 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra v skladu z definicijo zemljiškokatastrskega prikaza evidentiramo ZPS in mejo parcele ter gospodarsko poslopje (50m2), ki še vedno obstaja in zanj ni bila dana zahteva za evidentiranje ZPS.

V atributnem delu:

- je prikazana površina ZPS

- je prikazana površina gospodarskega poslopja, ki v naravi še obstaja

- ne evidentirajo se več površine ostankov stavb z vrstami rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje (uvrstijo se v sosednjo vrsto rabe),

- prikažejo se ostale vrste rabe s površinami, ki so:

  - zmanjšane za površino ZPS,

  - povečane za tisti del površine vrst rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje(neobstoječa), ki se ne evidentira kot ZPS

- isto katastrsko kulturo prikažemo 2x, če se na njej nahajata različni boniteti (0 točk in 40 točk) z ustreznimi površinami

PRIMER 6

STANJE PRED EVIDENTIRANJEM ZPS:

(stanovanjska stavba in večje

gospodarsko poslopje ne obstaja več;

manjše gospodarsko poslopje še

vedno obstaja, zanj JE ZAHTEVA za

določitev  ZPS)

|  | Pred spremembo |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | st.st. | 80 | 0 |
|  | g.posl. | 100 | 0 |
|  | tr4 | 670 | 40 |
|  | g.posl. | 50 | 0 |
| Vsota: |  | 900 |  |

STANJE PO EVIDENTIRANJU ZPS:

Priporočena rešitev

|  | Po evidentiranju ZPS |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | tr4 | 570 | 40 |
|  | tr4 | 120 | 0 |
|  | ZPS | 50 | 0 |
|  | ZPS | 160 | 0 |
| Vsota: |  | 900 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra v skladu z definicijo zemljiškokatastrskega prikaza evidentiramo ZPS (2x) in mejo parcele.

V atributnem delu:

- je prikazana površina ZPS (2x)

- ne evidentirajo se več površine ostankov stavb z vrstami rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje (uvrstijo se v sosednjo vrsto rabe),

- prikažejo se ostale vrste rabe s površinami, ki so:

  - zmanjšane za površino ZPS,

  - povečane za tisti del površine vrst rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje(neobstoječa), ki se ne evidentira kot ZPS

- isto katastrsko kulturo prikažemo 2x, če se na njej nahajata različni boniteti (0ič točk in 40 točk) z ustreznimi površinami

PRIMER 7

STANJE PRED EVIDENTIRANJEM ZPS:

(gospodarsko poslopje in stanovanjska stavba ne ostajata več;

obstaja nova stavba)

|  | Pred spremembo |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | st.st. | 150 | 0 |
|  | g.posl. | 50 | 0 |
| Vsota: |  | 200 |  |

STANJE PO EVIDENTIRANJU ZPS:

Priporočena rešitev

|  | Po evidentiranju ZPS |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/1 | ZPS | 130 | 0 |
|  | dv | 70 | 0 |
| Vsota: |  | 200 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra v skladu z definicijo zemljiškokatastrskega prikaza evidentiramo ZPS in mejo parcele.

V atributnem delu prikažemo ZPS in preostanek parcele, ki ga opredelimo kot vrsto rabe dvorišče.

PRIMER 8

STANJE PRED EVIDENTIRANJEM ZPS:

(gospodarsko poslopje in

stanovanjska stavba ne ostajata več;

obstaja nova stavba)

|  | Pred spremembo |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/5 | st.st | 80 | 0 |
| 100/5 | g.posl | 50 | 0 |
| 100/5 | dv | 200 | 0 |
| 100/5 | tr4 | 600 | 45 |
| Vsota: |  | 930 |  |

STANJE PO EVIDENTIRANJU ZPS:

Priporočena rešitev

|  | Po evidentiranju ZPS |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/5 | ZPS | 220 | 0 |
| 100/5 | dv | 130 | 0 |
| 100/5 | tr4 | 580 | 45 |
| Vsota: |  | 930 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra v skladu z definicijo zemljiškokatastrskega prikaza evidentiramo ZPS in mejo parcele.

V atributnem delu:

- je prikazana površina ZPS

- ne evidentirajo se več površine ostankov stavb z vrstami rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje (uvrstijo se v sosednjo vrsto rabe),

- prikažejo se ostale vrste rabe s površinami, ki so:

  - zmanjšane za površino ZPS,

  - povečane za tisti del površine vrst rabe stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje(neobstoječa), ki se ne evidentira kot ZPS

PRIMER 9

STANJE PRED EVIDENTIRANJEM ZPS:

|  | Pred spremembo |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/9 | tr4 | 300 | 35 |
| 100/9 | sd3 | 500 | 35 |
| Vsota: |  | 800 |  |

STANJE PO EVIDENTIRANJU ZPS:

Priporočena rešitev

|  | Po evidentiranju ZPS |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 100/9 | tr4 | 490 | 35 |
| 100/9 | ZPS | 310 | 0 |
| Vsota: |  | 800 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra v skladu z definicijo zemljiškokatastrskega prikaza evidentiramo ZPS in mejo parcele.

V atributnem delu prikažemo ZPS in preostanek parcele, ki ga uvrstimo v sosednjo vrsto rabe.

Pri tem upoštevamo minimalne kriterije glede površin za posamezno vrsto rabe (8. člen Pravilnika za katastrsko klasifikacijo zemljišč) – GLEJ ZADNJO STRAN!

B. Ostale geodetske storitve

Priporočamo, da se od 1.7.2012 dalje pri izvedbi vseh geodetskih storitev na parceli, ki je predmet naročila oziroma postopka iz grafičnega dela zemljiškega katastra izbrišejo  meje parcelnih delov vrst rabe in katastrskih kultur, razen naslednjih vrst rabe: stanovanjska stavba, poslovna stavba, gospodarsko poslopje, garaža, funkcionalni objekt, spomenik, porušen objekt, stanovanjska stavba – stavbišče, stavbišče in stavba.

Na primerih v nadaljevanju je predstavljena priporočena rešitev v kolikor objekti v naravi tudi zares obstajajo.

PRIMER 10

STANJE PRED IZVEDBO STORITVE:

(stanovanjska stavba še obstaja)

|  | Pred spremembo |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 200 | st.st. | 80 | 0 |
|  | sd3 | 300 | 50 |
|  | tr4 | 220 | 50 |
| Vsota: |  | 600 |  |

STANJE PO IZVEDENI STORITVI (npr. ureditev meje parcele)

Priporočena rešitev

|  | Po spremembi |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 200 | st.st. | 80 | 0 |
|  | sd3 | 290 | 50 |
|  | tr4 | 220 | 50 |
| Vsota: |  | 590 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra so meje parcele in poligon stanovanjske stavbe, ki še vedno obstaja v naravi.

V atributnem delu so evidentirane vse vrste rabe.

PRIMER 11

STANJE PRED IZVEDBO STORITVE:

(stanovanjska stavba še obstaja)

STANJE PO IZVEDENI STORITVI

(npr. parcelacija, meje so bile predhodno že urejene)

Priporočena rešitev

|  | Pred spremembo |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 200 | st.st. | 80 | 0 |
|  | sd3 | 290 | 50 |
|  | tr4 | 220 | 50 |
| Vsota: |  | 590 |  |

|  | Po spremembi |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Vrsta rabe | Površina | Boniteta |
| 200/1 | st.st. | 80 | 0 |
|  | sd3 | 210 | 50 |
| 200/2 | sd3 | 300 | 50 |
| Vsota: |  | 590 |  |

V  grafičnem delu zemljiškega katastra so meje parcel in poligon stanovanjske stavbe, ki še vedno obstaja v naravi.

V atributnem delu so evidentirane vse vrste rabe.

Pri tem upoštevamo minimalne kriterije glede površin za posamezno vrsto rabe (8. člen Pravilnika za katastrsko klasifikacijo zemljišč) – GLEJ NASLEDNJO STRAN!

# Text boxes

SD3

ST.ST.

G.POSL.

DV

100/1

TR4

100/1

ZPS

SD3

ZPS

100/1

TR4

DV

SD3

ZPS

100/1

TR4

DV

G.POSL.

ST.ST.

100/1

TR4

G.POSL.

ST.ST.

G.POSL.

G.POSL.

ZPS

100/1

100/5

G.POSL.

ST.ST.

ST. ST.

200

ST.ST.

G.POSL.

100/1

ZPS

100/1

ST. ST.

200

ST. ST.

200/1

200/2

ST. ST.

sd3

200

tr4

ZPS

100/1

ZPS

ZPS.

100/5

ZPS

st. st

dv

sd 3

tr 4

g.posl

tr 4

tr 4

G.POSL.

100/9

TR4

100/1

100/9